- Να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμβρυουλκίας με τη βοήθεια κενού, χωρίς την βοήθεια επιπλέον προσωπικού στην Αίθουσα Τοκετού και χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής αναρρόφησης εμβρυουλκίας.

- Να διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη αντλία κενού, μια βαλβίδα απελευθέρωσης που ενεργοποιείται με το δάκτυλο (μικρός) και μια ακριβής ένδειξη μέτρησης κενού.

- Να διαθέτει Δείκτη Δύναμης Έλξης (Traction Force Indicator), το οποίο να μετρά την δύναμη που ασκείται κατά τη διάρκεια της έλξης σε κιλά. Η οπτική αυτή εικόνα και το όριο των (14κιλών)  αποτρέπει την αποκόλληση  του cup από την κεφαλή του εμβρύου. Η οπτική εικόνα της ελκτικής δύναμης είναι ιδιαίτερα πολύτιμη ακόμη και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

- Η χειροκίνητη αντλία κενού   που διαθέτει,  παρέχει ένα ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα κενού  στο  χρήστη.

- Να είναι διαμέτρου 50 mm , ατραυματική και να μπορεί πολύ εύκολα να στέφεται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση .

#### Να είναι απλή στη χρήση της με μια κατάλληλη λαβή για κράτημα και εύκολη εισαγωγή.