Γενικά

Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή για πλήρη

συμβατότητα και συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους

 Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους.

 Όλα τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να βεβαιώνονται από τα επίσημα

φυλλάδια του οίκου είτε από βεβαιώσεις του οίκου.

 Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι πολλαπλών χρήσεων και να

αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο (autoclavable).

 Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν CE Mark πιστοποιημένο από

επίσημο φορέα.

 Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές.

1. Χειριστής μήτρας κατάλληλος για γυναικολογική λαπαροσκοπική χειρουργική

επέμβαση, κατάλληλος για ριζική υστερεκτομή με χρήση εργαλείων

διαθερμίας, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

a. Να μην απαιτείτε λαβίδα tenaculum, κατά τη χρήση.

b. Να διαθέτει insert διαφορετικών μεγεθών, για χρήση αναλόγως της

ανατομίας.

c. Να έχει μικρών διαστάσεων άκρο για τα insert ώστε να

ελαχιστοποιούνται οι απαιτήσεις διάτασης.

d. Να διαθέτει κεραμικές κούπες διαφορετικών μεγεθών, για χρήση

αναλόγως της ανατομίας.

e. Οι κούπες να κινούνται και να κλειδώνουν στη θέση αυτόματα.

f. Να έχει κατάλληλη, μόνιμη κλίση του κορμού εργασίας, για την

διευκόλυνση της κινητοποίησης της μήτρας.

g. Να μπορεί αν διασπαστεί σε τρία μέρη (κεραμική κούπα, κορμός

εργασίας, χειρολαβή.

2. Να περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη διαμόρφωση τα ακόλουθα:

a. Χειρολαβή

b. Κορμός εργασίας

c. Τουλάχιστον 3 inserts διαφορετικών διαστάσεων

d. Τουλάχιστον 3 κούπες διαφορετικών διαστάσεων